## Slide 1: AI to ESP32 Prototype
หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน • ว31101 • 5E + Collaborative Learning นายศิวัสว์ โตนอก

## Slide 2: ภารกิจวันนี้
ทำให้ AI และ ESP32 ทำงานร่วมกันได้ และเมื่อระบบผิดพลาด ต้องหาสาเหตุจาก หลักฐาน ไม่แก้แบบสุ่ม
Webcam → Browser/AI → HTTP → ESP32 → Output

## Slide 3: เป้าหมายการเรียนรู้
อธิบาย Input–Process–Output และ Data Flow
ระบุบทบาท Browser/AI และ ESP32
Debug โดยใช้หลักฐานและลำดับการทดสอบ
ปรับคำตอบหลัง Feedback
ออกแบบการประยุกต์ต้นแบบกับชีวิตจริง

## Slide 4: Engage • 5 นาที
Fault Demo
Hand → LED ON No Hand → LED OFF
จากนั้นครูสร้างสถานการณ์:
AI ตรวจพบ Hand แต่ LED ไม่ติด
อย่าเพิ่งแก้ — หลักฐานอะไรที่เราต้องตรวจ?

## Slide 5: มองระบบเป็น Input–Process–Output
Input Webcam / ภาพมือ
Process Browser + AI Model + Prediction + Logic
Output HTTP → ESP32 → GPIO → LED/อุปกรณ์

## Slide 6: Data Flow
Webcam ↓ Web Browser ↓ AI Model / Prediction ↓ JavaScript / HTTP Request ↓ ESP32 Web Server ↓ GPIO → Output

## Slide 7: Explore • 11 นาที
3 Stations
A — AI / Browser Webcam • Hand/No Hand • Prediction • Confidence
B — ESP32 / Output Web Server • /on • /off • GPIO
C — Integration Browser → HTTP → ESP32 → Output
ทดลอง • สังเกต • บันทึกหลักฐาน • Peer Teaching

## Slide 8: Station A — AI / Browser
ตรวจสอบ:
Webcam เปิดหรือไม่
AI จำแนก Hand / No Hand ได้หรือไม่
Prediction เสถียรหรือไม่
หลักฐานอะไรยืนยันว่า AI ทำงาน
AI ในต้นแบบนี้ทำงานที่ Browser หรือ ESP32?

## Slide 9: Station B — ESP32 / Output
ทดลอง:
เปิด /on ด้วยตนเอง
เปิด /off ด้วยตนเอง
สังเกต GPIO / LED
ถ้า /on ทำงาน เราตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?

## Slide 10: Station C — Integration
ตรวจทีละจุด:
Webcam
Prediction
JavaScript condition
HTTP request / fetch
ESP32 route
GPIO / Output
Debugging = ลดพื้นที่ของปัญหาด้วยหลักฐาน

## Slide 11: Explore Check-in • Mentimeter • 4 นาที
1 เครื่อง / กลุ่ม Recorder & Presenter ส่งคำตอบหลังกลุ่มหารือ
เข้า: menti.com รหัส: กรอกรหัสจริงที่ครูแสดงบนจอ
Mentimeter ใช้เป็น Formative Assessment ไม่คิดคะแนนแยก

## Slide 12: Mentimeter Q1 • Open-ended
จากการสำรวจ 3 Stations กลุ่มของคุณพบ “จุดเสี่ยง / ปัญหา / ข้อค้นพบ” ที่สำคัญที่สุดคืออะไร
และมีหลักฐานอะไรสนับสนุน?
รูปแบบ:
กลุ่ม X: พบว่า... หลักฐานคือ...

## Slide 13: Mentimeter Q2 • Multiple Choice
ถ้า AI ตรวจพบ Hand ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด ควรตรวจส่วนใดก่อน?
A. ข้อมูลฝึก Teachable Machine B. HTTP Route /on /off, fetch, ESP32 Web Server C. สีของ LED D. เปลี่ยนสายไฟทั้งหมดทันที

## Slide 14: จาก Explore → Explain
ครูเลือกคำตอบจริง 2–3 ตัวอย่างจาก Mentimeter
ถามต่อ:
“หลักฐานนี้ตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”
“ถ้า AI ตรวจ Hand ถูกแล้ว เราควรย้อนกลับไป Train AI ก่อนหรือไม่?”

## Slide 15: Explain • 8 นาที
สรุปจากหลักฐานของผู้เรียน
AI Model ประมวลผลใน Web Browser
ESP32 ทำหน้าที่ Web Server + Physical Control
HTTP เชื่อม Software → Hardware
Debugging ต้องมี สมมติฐาน + หลักฐาน + การทดสอบ

## Slide 16: Challenge Debugging • 14 นาที
สุ่ม 1 Challenge:
AI พบ Hand แต่ LED ไม่ติด
Webcam เปิดไม่ได้
Prediction สลับ Hand / No Hand
/on ทำงาน แต่ AI สั่งไม่ได้
ห้ามแก้แบบสุ่ม

## Slide 17: Before → Feedback → After
BEFORE
อาการ → สมมติฐาน → หลักฐาน → Test Plan
FEEDBACK
ครู/เพื่อนถามเพื่อชี้ทาง ไม่เฉลยทันที
AFTER
ปรับสมมติฐาน → ทดสอบ → ตีความ → วิธีแก้

## Slide 18: จาก Prototype สู่ชีวิตจริง
Application Design Card:
ปัญหาที่ต้องการแก้
ผู้ใช้งาน
Input
Process
Output
สิ่งที่ต้องปรับจาก Hand → LED
ความเสี่ยง
วิธีทดสอบ

## Slide 19: Evaluate • 8 นาที
สุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม
ตรวจ System Flow / Challenge / Application
Post-test 10 ข้อ
เกณฑ์ผ่าน 7/10
ผลส่งเข้า Teacher Dashboard อัตโนมัติ

## Slide 20: การประเมิน
Pre-test 10 ข้อ Diagnostic — ไม่คิดคะแนน
Performance 90 คะแนน Stations • Flow • Debugging • Application • Collaboration
Post-test 10 คะแนน รวม 100 คะแนน
Mentimeter = Formative Evidence

## Slide 21: หลักฐาน วPA ที่ควรเห็น
Pre-test → Stations → Mentimeter Q1/Q2 → Explain จากคำตอบผู้เรียน → Challenge Before → Feedback → After → Application → Post-test / Dashboard

## Slide 22: Exit Reflection
วันนี้หลักฐานอะไรทำให้เราเปลี่ยนความคิด?
ถ้าพัฒนาต้นแบบต่อ เราจะนำระบบนี้ไปแก้ปัญหาอะไร?

## Slide 23: Backup Plan
ถ้า Mentimeter / Internet ขัดข้อง:
Q1 → Sticky Note / กระดาษ A5
Q2 → ป้าย A / B / C / D
หลักการเดิม: รวบรวมความคิดท้าย Explore → ใช้คำตอบผู้เรียนเข้าสู่ Explain